Lieber ORC Kunde,

das Thema Reifendruckkontrollsensoren beschäftigt den Räder- und Reifenmarkt in

Deutschland sehr intensiv. Bei der Montage der ORC 18 Zoll-Räder gelten

folgende Hinweise:

Dadurch, dass bei den ORC Rädern zur Erlangung eines besseren Fahrkomforts ein deutlich

geringerer Luftdruck gefahren werden kann, als bei den serienmäßigen

15- & 16-Zoll-C-Bereifungen vorgeschrieben ist, muss der vom Fahrzeughersteller vorgegebene

Mindestluftdruck wie folgt durch die Fahrzeugwerkstatt über den OBD-Zugang

(On-Board Diagnose) konfiguriert werden.

Folgende Arbeitsschritte sind durchzuführen:

1.) OBD-Gerät mit Stecker an den Fahrzeugzugang anschliessen

2.) Zündung einschalten

3.) Systemabfrage

4.) TPM Reifendrucküberwachung anklicken

5.) Auswahl: Vorderreifen und Hinterreifen Nenndruck schreiben

6.) Auswahl: VA 4000 / HA 4000 = 4,0 bar Grundreifendruck

7.) Bestätigen

8.) Fertig

Die ORC Räder werden von uns mit kompatiblen Ventilsensoren ausgerüstet.

Auf Wunsch kann dann die Kodierung der Originalsensoren auf die Nachrüstsensoren

kopiert werden. Das spart eine Neuanmeldung der Sensoren beim Reifenwechsel.

Nun kann je nach Bereifungs-Art und Gesamtgewicht unter Ausnutzung der 20 % Minus-Toleranz folgender Reifenluftdruck gefahren werden:

1.) Bei Reifen 255/55R 18 109/112H: Min: 3,2 bar – Max: 3,5 bar

2.) Bei Reifen 255/55R 18 C116/114T: Min: 3,2 bar – Max: 4,75 bar